Udarbejdet: 	Kontrolleret: 	Godkendt:

## xx.xx Pladelysninger med BS-FALSEN

4.1	Orientering

4.2	Omfang

- Sider, top og bund i vindueslysninger

- Sider og top i dørlysninger

- Lukning under dør og vinduespartier (til facadeisolering/hulmur)

4.3	Lokalisering

4.4	Tegningshenvisning

4.5	Koordinering

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- Tung bagvæg

Betonelementleverancen:

- Udsparinger og indstøbninger, lod og vage ±5 mm på 2 m. retskede

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- Montering af døre og vinduer

- Malerarbejder

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelse

4.9	Materialer og produkter

Lysningsplade

BS-FALSEN, fremstillet efter ordre.

Afstandsklodser

BS-FALSEN, patent nr. P17601DK00

#### Fastgørelsesmidler

Anvendelse: Fastgørelse af lysningsplader

Anvendelsesklasse: 3

Skruer: 7,5 x 75 mm, kval. 8.8

Beslag:  Konsolbeslag færdigmonteret på BS-FALSEN

Lim: Cementbaseret lim, trækstyrke min. 5,0 N/mm2

Anvendelse: Fastgørelse af bærebeslag

Anvendelsesklasse: 3

Skruer: Betonbeslagskrue, dimm. og antal bagvægstype, kval 8.8

Tætningslister

Færdigmonteret på BS-FALSEN

4.10	Udførelse

BS-FALSEN monteres af BS-False Montage

Leverandørens monteringsanvisning følges nøje.

4.11	Efterfølgende arbejder

Montering af døre og vinduer:

Vinduer og døre må ikke monteres således disse kun hænger i sidefalsplader.

Der skal etableres en blivende understøtning under bundkarmen på disse.

Der skal anvendes supplerende afstandsklodser, således der ikke forekommer skæv belastning/træk i falsplader.

Karme fastgøres med betonskruer direkte i falspladerne. Skruer skal have en længde således disse får min. 15 mm vedhæftning i elementfalse.

Malerbehandling:

Betonskruer til fastgørelse af pladefalse, behandles med rusthindrende maling,  forsænket hul udspartles og der afslibes.

Samlinger mellem falsplader og vægelementer armeres med min. 100 mm armeringsvæg opsat i vævklæber.

4.12	Mål og tolerancer

- Krav til færdig overflade ±3 mm målt i lysnings højde

- Maks afvigelse i vage, ±3 mm

4.13	Prøver

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:

- 1 stk. komplet vindueslysning

Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført.

4.14	Arbejdsmiljø

4.15	Kontrol

4.16	D&V-dokumentation

Til brug for udarbejdelse af Drift – og vedligeholdsplaner, skal entreprenøren levere komplet anvisning for vedligeholdelsesarbejdet.

Materialet skal afleveres digitalt som Word dokument